## Slide 1: PROPOSAL HACKATHON
Hanoi, Jan 05th 2026
2026

## Slide 2: BAREM ĐIỂM VÒNG PROPOSAL
Tiêu chí | Điểm
Ý tưởng: Mô tả rõ ràng, giải quyết vấn đề nào, giá trị thực tế và tiềm năng phát triển. | 35
Tính khả thi: Mức độ có thể triển khai trong các vòng tiếp theo. Outline cách xây dựng sản phẩm logic, thực tế, mô tả kiến trúc hoặc flow rõ ràng. | 30
Hiểu đề và starter pack: Mức độ hiểu đúng bài toán và tận dụng tài nguyên BTC cung cấp. Kế hoạch tận dụng starter pack. Biết tận dụng nền tảng tối đa. | 20
Năng lực đội: Khả năng thực thi của đội dựa trên đội hình hiện tại. Bộ kỹ năng của đội phù hợp với hướng đề xuất. Sự hợp lý trong phân vai của đội. | 15

## Slide 3: Table of Contents
1
Thông tin đội chơi
2
Bài tập lựa chọn
3
Vấn đề & Các giải quyết
4
Lộ trình Vòng 2

## Slide 4: THÔNG TIN ĐỘI CHƠI
Tên đội chơi:
T
Trần Bảo Trung
Team Lead - Core C++ & Architecture
13 năm kinh nghiệm. Thiết kế kiến trúc tổng thể, xây dựng tầng Ingestion đa kênh (CAN/SOME/IP Adapters) bằng kỹ thuật Pimpl và quản lý hàng đợi Lock-free
Đ
Đỗ Minh Đăng
Network & SOVD Integration
10 năm kinh nghiệm. Xây dựng In-Memory State Cache, phát triển các endpoint REST API tuân thủ chuẩn SOVD và quản lý streaming SSE.
T
Nguyễn Quốc Trí
Data Modeling & QA
10 năm kinh nghiệm. Thiết kế Unified Data Model (Mô hình dữ liệu thống nhất), viết Unit Tests (GTest/GMock) và stress-test đảm bảo SLA (p95 < 120ms)
D
Phạm Dung
Product & Demo
Background UX + kể chuyện sản phẩm. Lo kịch bản demo, writeup, và pitch.

## Slide 5: THÔNG TIN ĐỘI CHƠI
Hình ảnh đội chơi
Hình ảnh Avatar nhóm

## Slide 6: VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Sự phân mảnh mạng nội bộ (Network Silos)
Xe hiện đại vận hành song song mạng tốc độ thấp (CAN) và tốc độ cao (SOME/IP). Thiếu trạm trung chuyển hội tụ để Cloud có thể giao tiếp dễ dàng.
Nút thắt cổ chai hiệu năng (Performance Bottleneck)
Xử lý hàng vạn frame CAN và gói tin SOME/IP đồng thời cực kỳ dễ gây nghẽn luồng (lock contention). Cần kiến trúc Zero-Copy để đáp ứng SLA p95 ≤ 120ms.
Rào cản ngôn ngữ (Vehicle-to-Cloud)
Các hệ thống Cloud hay Fleet Manager hoàn toàn không biết về luồng dữ liệu nhị phân thô sinh ra từ xe. Dữ liệu phải được dịch sang JSON và quản lý bằng chuẩn công nghiệp SOVD.

## Slide 7: Ý TƯỞNG TRIỂN KHAI
Vehicle Data Gateway chính là cầu nối tốc độ cao nối liền khoảng cách giữa phần cứng của xe và hệ sinh thái phần mềm đám mây
Elevator pitch: Multi-Protocol Central Gateway - Hội tụ CAN & SOME/IP hướng chuẩn SOVD.
Insight chính
Chúng tôi xây dựng một Gateway C++17/20 hiệu năng cao sử dụng Adapter Pattern. Tầng Ingestion thu thập đồng thời tín hiệu CAN và SOME/IP, chuẩn hóa chúng thành một Unified Data Model. Tầng Egress đóng vai trò là một SOVD Server, lưu trữ trạng thái vào In-Memory Cache (được bảo vệ bằng Read-Write Lock) để phục vụ các truy vấn REST API tức thì và stream JSON liên tục qua SSE cho hàng chục client mà không gây trễ hệ thống.

## Slide 8: KIẾN TRÚC & NGUYÊN LIỆU STARTER PACK SỬ DỤNG
Ingestion Layer (Thu thập)
Xây dựng CanAdapter (giải mã DBC) và SomeIpAdapter. Cả hai hoạt động độc lập, cô lập logic giải mã bằng Pimpl Idiom.
Các Adapter đẩy dữ liệu về một cấu trúc trung tâm (VehicleSignal) thông qua hệ thống Lock-free Ring Buffer. Tránh hoàn toàn việc sử dụng std::mutex chặn luồng.
Normalization Layer (Hội tụ)
Ánh xạ mô hình dữ liệu nội bộ ra giao diện API chuẩn SOVD. Phục vụ HTTP GET (Cache) và SSE (Pub/Sub).
Egress Layer (Phân phối)

## Slide 9: LỘ TRÌNH VÒNG 2 – 3 TUẦN
Tuần 1
Ingestion & Data Model
Thiết kế cấu trúc Unified Data Model tối ưu bộ nhớ.
Tích hợp SocketCAN, viết CanAdapter phân tích file DBC.
Thiết lập SomeIpAdapter cơ bản và hệ thống Lock-free queue.
Tuần 2
Egress & Chuẩn hóa SOVD
Khởi tạo Web Server nội bộ xử lý đa luồng (REST + SSE).
Xây dựng In-Memory State Cache để vượt SLA (50 RPS < 150ms).
Map cấu trúc dữ liệu đầu ra tuân thủ format SOVD JSON.
Tuần 3
Tối ưu SLA & Demo
Chạy load-test 20 phút với >= 50 SSE clients.
Dùng Valgrind/ThreadSanitizer rà soát data race và memory leak.
Quay video demo luồng tín hiệu từ Simulator chạy thẳng lên Cloud Dashboard.
■ Must-have ■ Nice-to-have (chỉ làm nếu kịp)

## Slide 10: TẦM NHÌN CỦA ĐỘI
Nếu đi tiếp sau hackathon
Phục vụ ai
Các OEM, nhà cung cấp Tier-1 đang chuyển đổi sang kiến trúc Zonal / Central Compute, cần một trạm trung chuyển dữ liệu tốc độ cao không phụ thuộc phần cứng.
Vì sao đáng làm tiếp
Gateway này là "xương sống" của Software-Defined Vehicle (SDV). Mở được nút thắt dữ liệu hỗn hợp (CAN + SOME/IP) là tiền đề bắt buộc để triển khai OTA và Remote Diagnostics một cách an toàn.
Bước tiếp theo
Tích hợp Edge AI (TinyML) trực tiếp vào Gateway để thực hiện Smart Filtering - tự động nhận diện dữ liệu bất thường (anomaly) để chỉ kích hoạt stream băng thông cao khi cần, tiết kiệm chi phí viễn thông cho hệ thống Fleet.
Vòng 1 không bắt buộc business model chi tiết — để mở là được.

## Slide 11
THANK YOU!
FPT Software Company Limited
FPT Cau Giay Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam Tel.: +84 (24) 3 768 9048 Fax: +84 (24) 3 768 9049